## Slide 1
ch08 블루투스 비콘(Beacon)
사용하기

## Slide 2: Contents
학습목표
학습내용
라즈베리파이의 블루투스 기능으로 비콘(Beacon)처럼 사용하기
비콘의 기능을 활용해 라즈베리파이의 웹서버로 접속해서 GPIO 제어하기
블루투스(Bluetooth)와 비콘(Beacon) 이란?
비콘(Beacon) 이란?
라즈베리 파이 4를 블루투스 비콘으로 바꾸기

## Slide 3
1. 블루투스(Bluetoth)와 비콘(Beacon) 이란?
근거리 무선 통신 기술의 표준
수 미터에서 수십미터 정도의 거리에서 정보 교환 용도로 사용
1994년 스웨덴의 통신 장비 회사인 에릭슨이 최초로 개발
초기의 블루투스는 케이블 통신인 RS-232를 무선으로 대체하기 위함
2.4 ~ 2.485 GHz 주파수 대역을 사용
와이파이와 비교해 저전력이며 더 좁은 범위의 통신에 적합

## Slide 4
1. 블루투스(Bluetoth)와 비콘(Beacon) 이란?
블루투스의 로고는 북유럽의 룬 문자로 10세기경 처음으로 덴마크와 노르웨이를 통일한 하랄드 블 라톤 국왕의 이름의 앞글자 'H' 와 'B'를 따서 해당하는 룬 문자를 결합한 모양에서 유래
블루투스 : 일반적인 기존의 블루투스 지원 기기
블루투스 스마트: BLE 기기만 지원 (싱글모드)
블루투스 스마트 레디: 둘 다 사용가능(듀얼모드)
BLE => 기존의 블루투스보다 전력 소모가 적고 저용량 데이터를 처리하기에 맞도록 설계

## Slide 5
1. 블루투스(Bluetoth)와 비콘(Beacon) 이란?
블루투스의 주파수는 WIFI 통신과 동일한 2.4Ghz 대역을 사용합니다. 따라서 동일한 주파수를 사 용하는 다른 장치 또는 블루투스 간에 간섭현상이 생길 수 있습니다. 블루투스는 페어링 이후에 무 선통신 상황에 따라 주파수를 일정간격으로 (클래식 블루투스 1Mhz , BLE 2Mhz) 건너뛰어 다른 채 널의 주파수로 통신 하는데 이를 호핑(Hopping) 기술이라고 합니다.

## Slide 6
1. 블루투스(Bluetoth)와 비콘(Beacon) 이란?
❶ 브로드캐스트 모드
브로드캐스트 모드는 일정한 주기로 주변의 모든 디바이스에게 일방적으로(한 방향 통신) 데이터를 보내는 모드
주기적으로 소량의 데이터를 여러 기기에 전달해야 하는 경우에 적합

## Slide 7
1. 블루투스(Bluetoth)와 비콘(Beacon) 이란?
❷ 연결(connection) 모드
브로드캐스트 모드와는 달리 양방향으로 데이터를 주고받거나 데이터 패킷으로만 전달하기에는 많은 양의 데이터를 주고받아야 하는 경우에는 연결 모드로 통신을 합니다.
‘일대 일’ 방식으로 기기들 간에 데이터 교환

## Slide 8
2. 비콘(Beacon) 이란?
근거리에 있는 스마트 기기를 자동으로 인식하여 필요한 데이터를 전송할 수 있는 무선 통신 장치
최대 50m 거리까지 동작가능
전원이 없이 배터리만으로 설치
제품의 수명은 비콘의 사용 조건 및 설계에 따라 다름
UUID가 포함된 정보 패킷을 광고의 목적으로 사용가능
RSSI 값을 사용하여 비콘의 출력세기와 신호강도로 비콘과 단말기
사이의 거리를 측정가능 ( 근사값으로 오차 발생 )
비콘의 특징

## Slide 9
2. 비콘(Beacon) 이란?
아이비콘은 2013년에 애플이 제시한 실내 위치 확인 시스템(indoor positioning system, IPS)으로, 애플은 “근처의 iOS 기기에 존재를 알릴 수 있는 새로운 차원의 저전력, 저비용 송신기”라고 설명
아이비콘 앱이 활성화된 단말기의 위치를 정확히 파악해서 이 단말기에 자동으로 관련 정보를 전송하는데 사용

## Slide 10
2. 비콘(Beacon) 이란?
데이터 패킷 ( 비콘이 주기적으로 보내는 데이터 )
❶ iBeacon Prefix : 아이비콘의 고정 고유 번호
❷ UUID( universally unique identifier) : 범용 고유 식별자로 Major 와 Minor 식별번호와 조합하여 특정지역과 특정그룹안의 비콘을 식별 가능
❸ 2 byte의 비콘 그룹을 나타내는 식별 번호
❹ 2 byte의 비콘 그룹 내에서 고유 비콘을 나타내는 식별 번호
❺ 통신 세기를 나타내는 신호로써 이 신호로 비콘 거리를 측정

## Slide 11
2. 비콘(Beacon) 이란?
영국의 등대의 이름을 따서 이름지은 에디스톤은 2015년 구글이 직접 발표한 비콘의 표준 규격
에디스톤은 오픈소스 형태로 Github에 공개되어 있어서 누구든지 사용가능
안드로이드 뿐 아니라 iOS에서도 사용가능하며 BLE를 감지할 수 있는 모든 기기에 에디스톤 비콘을 적용 가능
다양한 프레임을 지원하여 좀더 독창적인 비콘 서비스를 구현

## Slide 12
2. 비콘(Beacon) 이란?
❶ Eddystone-UID
UID는 Unique identifier 의 약자로, 아이비콘의 UUID와 비슷하게 설치된 앱을 실행할 때 알림을 보내는 등의 용도로 사용
❷ Eddystone-URL
URL 정보를 압축해서 전송하여 크롬 브라우저로 바로 행사나 정보를 확인 가능하여 효율적이고 쉽게 정보를 전달
❸ Eddystone-TLM
TLM은 원격측정(Telemetry)의 약자로 비콘의 배터리정보, 기기 온도, 패킷 전송 횟수 등의 정보를 전송
❹ Eddystone-EID
‘가상계좌’ 번호와 같이 일시적으로 유효 한 ID를 제공하여 비콘을 짧은 시간 내 사용해야 하는 경우
안전성과 보안이 강화된 패킷

## Slide 13
3. 라즈베리파이4를 블루투스 비콘으로 바꾸기
Eddystone-URL을 이용하여 Daum 홈페이지를 패킷으로 내보내는 비콘을 만들어 보자
에디스톤 URL 변환 사이트에서 보낼 Daum사이트 주소를 변환
https://yencarnacion.github.io/eddystone-url-calculator/

## Slide 14
3. 라즈베리파이4를 블루투스 비콘으로 바꾸기
순서대로 라즈베리파이4를 비콘으로 바꾸기
❶ 라즈베리 파이의 블루투스 기능을 켭니다.
❷ 블루투스 디바이스의 설정을 "advertise and not-connectable" 모드로 바꿉니다.
❸ 비콘이 전송할 패킷을 입력합니다.
hciconfig hci0 up 과 leadv 3 은 라즈베리 파이의 블루투스 장치를 동작
hcitool -i hci0 cmd 명령어로 비콘 패킷 메시지를 브로드캐스트 전송
패킷 메시지는 앞서 Daum사이트 주소를 변환한 데이터

## Slide 15
3. 라즈베리파이4를 블루투스 비콘으로 바꾸기
스마트폰에 비콘 스캐너 설치

## Slide 16
3. 라즈베리파이4를 블루투스 비콘으로 바꾸기
스마트폰에서 비콘 스캐너 앱 동작
라즈베리파이에서 보내는
Eddystone-URL 형식의 데이터를 스캔
신호강도를 이용하여 라즈베리파이(비콘)
과 핸드폰의 거리도 출력됨

## Slide 17
3. 라즈베리파이4를 블루투스 비콘으로 바꾸기

## Slide 18
3. 라즈베리파이4를 블루투스 비콘으로 바꾸기
#-*-coding:utf-8-*-
# 필요한 라이브러리를 불러옵니다.
import RPi.GPIO as GPIO
from flask import Flask, render_template, request
app = Flask(__name__)
# 불필요한 warning 제거, GPIO핀의 번호 모드 설정
GPIO.setwarnings(False)
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
# pins란 딕셔너리를 만들고 GPIO 23, 24, 25 핀을 저장합니다.
pins = {
23 : {'name' : 'RED LED', 'state' : GPIO.LOW},
24 : {'name' : 'Yellow LED', 'state' : GPIO.LOW},
25 : {'name' : 'Green LED', 'state' : GPIO.LOW}
}
# pins 내에 있는 모든 핀들을 출력으로 설정하고 초기 LED OFF 설정
for pin in pins:
GPIO.setup(pin, GPIO.OUT)
GPIO.output(pin, GPIO.LOW)
실습파일: /home/pi/webapps/ch08/homeLED.py
# 웹서버의 URL 주소로 접근하면 아래의 main() 함수를 실행
@app.route("/")
def main():
# pins 내에 있는 모든 핀의 현재 핀 상태(ON/OFF)를 업데이트
for pin in pins:
pins[pin]['state'] = GPIO.input(pin)
# tmplateData 에 저장
templateData = {
'pins' : pins
}
# 업데이트 된 templateDate 값들을 homeLED.html로 리턴
return render_template('homeLED.html', **templateData)
# URL 주소 끝에 “/핀번호/<action>”을 붙여서 접근시에 action 값에 따라 동작
@app.route("/<changePin>/<action>")
def action(changePin, action):
# 현재 핀번호를 URL 주소로 받은 핀번호로 설정
changePin = int(changePin)
# 핀번호에 설정된 이름값을 불러옴
deviceName = pins[changePin]['name']
# action 값이 ‘on’일때
if action == "on":
GPIO.output(changePin, GPIO.HIGH)
# action 값이 ‘off’일때
if action == "off":
GPIO.output(changePin, GPIO.LOW)
# GPIO 핀의 ON/OFF 상태 저장
pins[changPin]['state'] = GPIO.input(changPin)
# 핀들의 값들을 업데이트 해서 templateData에 저장
templateData = {
'pins' : pins
}
# 업데이트 된 templateDate 값들을 homeLED.html로 리턴
return render_template('homeLED.html', **templateData)
if __name__ == "__main__":
app.run(host='0.0.0.0', port=5000, debug=False)

## Slide 19
3. 라즈베리파이4를 블루투스 비콘으로 바꾸기
❷ html 코드 작성하기
ch08 폴더 내에 templates 폴더를 만들고 그 안에 homeLED.html 파일을 만듭니다.

## Slide 20
3. 라즈베리파이4를 블루투스 비콘으로 바꾸기
터미널을 열어서 hostname -I를 입력하면 Pi의 IP 주소가 표시
라즈베리 파이와 같은 공유기에 와이파이로 접속한 스마트 폰이나 같은 공유기에 유선으로 접속되어 있는
PC로 웹 브라우저를 열어서 라즈베리 파이 IP 주소 : 5000을 입력합니다.

## Slide 21
3. 라즈베리파이4를 블루투스 비콘으로 바꾸기

## Slide 22
3. 라즈베리파이4를 블루투스 비콘으로 바꾸기
VISIT WEBSITE 클릭

## Slide 23
Thank You !