## Slide 1
ch11 포트포워딩과 슈퍼디엠지로
우리집 LED 제어하기

## Slide 2: Contents
학습목표
학습내용
유무선 공유기와 라즈베리파이를 이용하여 웹서버를 만들기
공유기의 포트포워딩이나 슈퍼디엠지 설정으로 인터넷을 통해 웹서버에 접속해
라즈베리파이로 LED를 제어
TCP/IP란 무엇인가?
LAN 과 WAN
포트포워딩과 슈퍼디엠지
외부에서 인터넷으로 라즈베리파이 GPIO 제어하기

## Slide 3
1. TCP/IP 란 무엇인가?
TCP/IP 는 인터넷에서 컴퓨터들이 서로 정보를 주고받는데 가장 많이 쓰이는 통신규약(프로토콜)
TCP/IP 계층은 4가지로 응용, 전송, 네트워크, 데이터링크 계층으로 이루어짐
TCP(Transmission Control Protocol) : 서버와 클라이언트 간에 데이터를 신뢰성 있게 전달하기 위해 만들 어진 프로토콜
IP(Internet Protocol) : IP 주소는 인터넷에 접속하기 위해 컴퓨터나 스마트폰 등에 부여하는 고유한 주소로써 “192.168.0.10”과 같은 4자리 숫자로 IP 주소를 사용합니다.

## Slide 4
2. LAN과 WAN

## Slide 5
3. LAN과 WAN
(1) IPv4 주소 체계
(2) 공인 IP 주소와 사설 IP 주소
주소길이 : 32비트
표시방법 : 8비트씩 4자리 10진수로 표현 예) 202.30.64.22
주소개수 : 약 43억개
공인 IP 주소 : 공인기관에서 인증한 공개 형 IP 주소로, 외부에 공개되어 있기 때문에 다른 컴퓨터에서 검색 또는 접근이 가능 합니다.
내부(사설) IP 주소 : 폐쇄형으로 외부에서 검색 또는 접근이 불가능합니다. 공유기의 내부 IP 주소가 “192.168.0.1” 이고 연결된 컴퓨터나 핸드폰의 사설 IP 주소는 192.168.0.2 ~ 192.168.0.254 까지 끝자리 숫자를 바꿔서 설정

## Slide 6
2. LAN과 WAN
(3) 포트(Port)란 ?
포트번호는 컴퓨터 내에 동작하는 여러 프로그램 중 접속 가능한 특정 프로세스를 식별하는 기능
예를 들어서 보안이 추가된 웹서비스 https://www.naver.com/ 의 포트 번호는 443 이므로 네이버
웹사이트를 보기 위해 포트번호를 포함한 주소는 https://www.naver.com:443 와 같다.

## Slide 7
3. 포트포워딩과 슈퍼디엠지
포트포워딩
공유기의 공인 IP로 특정 포트로 접근하는 경우에 내부의 특정 IP로 안내해 주는 기능
그림을 보면 KT나 SK 등에서 제공하는 공인 IP 주소가 “82.10.250.19” 일 때 특정 포트인 8080 포트로 접근하는 경우에 내부 IP인 192.168.0.104:8080 으로 접근할 수 있도록 공유기의 규칙을 정해주는 것

## Slide 8
3. 포트포워딩과 슈퍼디엠지
슈퍼디엠지
공유기의 공인 IP로 특정 포트로 접근하는 경우에 내부의 특정 MAC 주소로 안내해 주는 기능 (MAC 주소 : 기기의 고유 식별 수단, 변경할 수 없음)
공유기로 연결된 특정기기에 공인 IP 를 그대로 할당

## Slide 9
3. 포트포워딩과 슈퍼디엠지
03-1 공유기 설정하기

## Slide 10
3. 포트포워딩과 슈퍼디엠지

## Slide 11
3. 포트포워딩과 슈퍼디엠지

## Slide 12
3. 포트포워딩과 슈퍼디엠지

## Slide 13
3. 포트포워딩과 슈퍼디엠지

## Slide 14
4. 외부에서 인터넷으로 라즈베리파이 GPIO 제어하기

## Slide 15
4. 외부에서 인터넷으로 라즈베리파이 GPIO 제어하기

## Slide 16
4. 외부에서 인터넷으로 라즈베리파이 GPIO 제어하기
#-*-coding:utf-8-*-
# 필요한 라이브러리를 불러옵니다.
import RPi.GPIO as GPIO
from flask import Flask, render_template, request
app = Flask(__name__)
# 불필요한 warning 제거, GPIO핀의 번호 모드 설정
GPIO.setwarnings(False)
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
# pins란 딕셔너리를 만들고 GPIO 23, 24, 25 핀을 저장합니다.
pins = {
23 : {'name' : 'RED LED', 'state' : GPIO.LOW},
24 : {'name' : 'Yellow LED', 'state' : GPIO.LOW},
25 : {'name' : 'Green LED', 'state' : GPIO.LOW}
}
# pins 내에 있는 모든 핀들을 출력으로 설정하고 초기 LED OFF 설정
for pin in pins:
GPIO.setup(pin, GPIO.OUT)
GPIO.output(pin, GPIO.LOW)
실습파일: /home/pi/webapps/ch11/homeLED.py
# 웹서버의 URL 주소로 접근하면 아래의 main() 함수를 실행
@app.route("/")
def main():
# pins 내에 있는 모든 핀의 현재 핀 상태(ON/OFF)를 업데이트
for pin in pins:
pins[pin]['state'] = GPIO.input(pin)
# tmplateData 에 저장
templateData = {
'pins' : pins
}
# 업데이트 된 templateDate 값들을 homeLED.html로 리턴
return render_template('homeLED.html', **templateData)
# URL 주소 끝에 “/핀번호/<action>”을 붙여서 접근시에 action 값에 따라 동작
@app.route("/<changePin>/<action>")
def action(changePin, action):
# 현재 핀번호를 URL 주소로 받은 핀번호로 설정
changePin = int(changePin)
# 핀번호에 설정된 이름값을 불러옴
deviceName = pins[changePin]['name']
# action 값이 ‘on’일때
if action == "on":
GPIO.output(changePin, GPIO.HIGH)
# action 값이 ‘off’일때
if action == "off":
GPIO.output(changePin, GPIO.LOW)
# GPIO 핀의 ON/OFF 상태 저장
pins[changPin]['state'] = GPIO.input(changPin)
# 핀들의 값들을 업데이트 해서 templateData에 저장
templateData = {
'pins' : pins
}
# 업데이트 된 templateDate 값들을 homeLED.html로 리턴
return render_template('homeLED.html', **templateData)
if __name__ == "__main__":
app.run(host='0.0.0.0', port=5000, debug=False)

## Slide 17
4. 외부에서 인터넷으로 라즈베리파이 GPIO 제어하기

## Slide 18
4. 외부에서 인터넷으로 라즈베리파이 GPIO 제어하기

## Slide 19
4. 외부에서 인터넷으로 라즈베리파이 GPIO 제어하기

## Slide 20
4. 외부에서 인터넷으로 라즈베리파이 GPIO 제어하기

## Slide 21
4. 외부에서 인터넷으로 라즈베리파이 GPIO 제어하기

## Slide 22
4. 외부에서 인터넷으로 라즈베리파이 GPIO 제어하기

## Slide 23
4. 외부에서 인터넷으로 라즈베리파이 GPIO 제어하기

## Slide 24
4. 외부에서 인터넷으로 라즈베리파이 GPIO 제어하기

## Slide 25
Thank You !